Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Brzegu Sp. z o. o .

ul. Wolności 15

49-300 Brzeg

e-mail sekretariat@pwik.brzeg.pl

tel. 77 416 22 44

fax. 77 416 31 53

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	TU-PN-03/2019

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA DOSTAWY

Przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,1986 z późn. zm.)

Dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2019r. pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji (ciśnieniowo-ssącego z odzyskiem wody)

Brzeg, dnia 06.08.2019r.                                                        Zatwierdził:

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| l.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
|  | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW). |
|  | Część II | Wzór umowy. |
|  | Część III | Opis przedmiotu zamówienia |

CZEŚĆI–INSTRUKCJADLAWYKONAWCÓW

Spis treści:

1. Nazwa i adres Zamawiającego.	4

2. Definicje.	4

3. Tryb udzielania zamówienia.	4

4. Opis przedmiotu zamówienia.	…………….4

5. Oferty częściowe.	8

6. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p...	8

7. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej	8

8. Termin wykonania zamówienia.	8

9. Warunki udziału w postępowaniu	8

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia	10

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.	10

12. Wadium	14

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	16

14. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.	17

15. Opis sposobu przygotowania oferty.	17

17. Zebranie Wykonawców. Wizja lokalna	18

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.	18

19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.	19

20. Miejsce i termin otwarcia ofert.	19

21. Tryb otwarcia ofert	19

22. Zwrot oferty.	19

23. Termin związania ofertą	19

24. Opis sposobu obliczenia ceny.	19

25. Kryteria oceny ofert.	20

26. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania	20

27. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.	21

28. Unieważnienie postępowania	22

29. Środki ochrony prawnej	22

30. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.	22

31. Podwykonawstwo	22

32. Wykaz załączników do niniejszej IDW.	23

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Brzegu Sp. z o. o .

ul. Wolności 15

49-300 Brzeg

e-mail sekretariat@pwik.brzeg.pl

tel. 77 416 22 44

fax. 77 416 31 53

2. Definicje.

Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r.,1986 z późn. zm), dalej zwanej „Ustawą" lub „u.p.z.p”:

„SIWZ" - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

„IDW" - Instrukcja dla Wykonawców.

3. Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

- Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2019r. pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji (ciśnieniowo-ssącego z odzyskiem wody), o następujących parametrach technicznych:

Podwozie.

Pojazd musi być w pełni sprawny i przygotowany do wykonywania prac związanych z jego przeznaczeniem, spełniający aktualnie obowiązujące wymogi z zakresu BHP oraz przepisów o ruchu drogowym na terenie UE.

- marka pojazdu: Man, Scania, Volvo lub równoważny;

- silnik wysokoprężny, spełniający normę emisji spalin Euro 6D;

- moc silnika nie mniejsza niż 330 kW, zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy przy wykorzystaniu maksymalnych parametrów urządzeń (układu wysokociśnieniowego tłoczenia, ssania i odzysku wody);

- przystosowany do pracy w okresie zimowym, w ujemnych temperaturach, do -10oC;

- rura wydechowa skierowana do góry;

- ogranicznik prędkości do 90 km/h;

- pojazd trzyosiowy z napędem 6x2, trzecia oś podnoszona skrętna;

- skrzynia biegów automatyczna lub manualna w pełni zsynchronizowana;

- skrzynia biegów min. 12 biegowa z półbiegami, przystawką odbioru mocy do napędu pompy hydraulicznej urządzenia, przystawka odbioru mocy umożliwiająca rozruch samochodu bez konieczności odłączania napędu pompy hydraulicznej urządzenia;

- kolor podwozia – czarny RAL 9011;

- kabina dzienna, krótka, trzyosobowa;

- kolor kabiny – biały RAL 9016;

- klimatyzacja;

- tachograf cyfrowy, posiadający legalizację;

- fabryczny immobilizer;

- fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie, pozostałe siedzenia statyczne z regulacją pochylenia oparcia, obicia łatwo zmywalne;

- podgrzewane lusterka zewnętrzne;

- dodatkowe lusterko prawe, tzw. „krawężnikowe”;

- wspomaganie układu kierowniczego;

- regulacja kolumny kierowniczej;

- telewizyjny układ złożony z monitora (w kabinie) i kamery, pozwalający na obserwację obszaru za samochodem przy „najeżdżaniu na studnię”;

- lampy ostrzegawcze z kloszami w kolorze pomarańczowym rozmieszczone następująco: na dachu kabiny belka świetlna z napisem „POGOTOWIE WOD-KAN”, z tyłu zabudowy zamontowane na przeciwstawnych końcach (w górnej części zabudowy) lampy punktowe sygnalizacyjno-ostrzegawcze – 2szt.

- dodatkowe lampy pozycyjne zainstalowane z tyłu pojazdu w górnej części zabudowy;

- wyposażenie standardowe pojazdu, tj. koło zapasowe, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, zestaw narzędzi, fabryczny komplet kluczy, w tym klucz do kół, podnośnik hydrauliczny 12t;

- pojazd wyposażony w ABS i ASR;

- pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 400 litrów;

- zawieszenie tylne pneumatyczne;

- hamulce tarczowe przód/tył;

- hamulec silnikowy;

- podgrzewany osuszacz sprężonego powietrza;

- dźwiękowa sygnalizacja włączenia wstecznego biegu;

- zabezpieczenie boczne zapobiegające wjechaniu pod pojazd.

Zabudowa ciśnieniowo-ssąca z odzyskiem wody.

Zabudowa – parametry ogólne.

- wysokość pojazdu po zabudowie nie większa niż 3,55 m, długość nie większa niż 9,50 m;

- kolor zabudowy – RAL 2011;

- zabudowa posadzona na ramie pośredniej z ramą podwozia, przy zachowaniu wymagań producenta podwozia;

- system konstrukcji zbiornika rozwiązany tak, aby umożliwiał równomierny rozkład obciążenia na wszystkie osie bez względu na poziom napełnienia zbiornika;

- zabudowa wyposażona w system zapewniający pracę w okresie zimowym, przy temperaturze do -10oC;

- ramię obrotowe o kącie obrotu po minimum 90 stopni od wzdłużnej osi symetrii samochodu w każdą stronę (razem minimum 180 stopni) i zasięgu minimum 3 m od krawędzi bocznych pojazdu (z lewej i prawej strony), umożliwiające omijanie przeszkód (takich jak ogrodzenia o wysokości minimum 1,8 m znajdujące się w odległości 2,5 m od boku pojazdu lub samochody osobowe o wymiarach szerokości nie mniej niż 2 m, wysokości nie mniej niż 1,8 m, zaparkowane wzdłuż pojazdu) bez konieczności manewrowania i zawracania całym pojazdem, ramię musi być skonstruowane w taki sposób aby wszystkie węże (ssące i ciśnieniowe) oraz panel sterowniczy znajdowały się w zasięgu ręki operatora stojącego nad studzienką. Ramię musi mieć możliwość unoszenia się razem z dennicą podczas opróżniania części osadowej,

- bęben duży oraz bęben mały z wężami ciśnieniowymi muszą być umieszczone (ze względów bezpieczeństwa) na wysokości nie mniejszej niż 1,8 m od powierzchni na której stoi pojazd;

- układ odzysku wody minimum 8-mio stopniowy bez żadnych filtrów, zapewniający pracę ciągłą przy wykorzystaniu maksymalnych parametrów pompy wysokociśnieniowej;

- wydajność systemu odzysku wody nie mniejsza niż 1100 l/min;

- dostawca musi udzielić gwarancji na usunięcie wszystkich frakcji zanieczyszczeń mechanicznych powyżej 0,2 mm w procesie recyklingu;

- z tyłu pojazdu musi być zamontowany hydrauliczny wyrywacz krat i pokryw studni;

- w pełni automatyczny system sterowania odzysku wody;

- system automatycznej regulacji pracy silnika w zależności od zadanych parametrów pracy pompy ssącej i ciśnieniowej;

- radiowe sterowanie pracą urządzeń, zasięg nie mniejszy 150 m od pojazdu;

- dwa awaryjne wyłączniki bezpieczeństwa zamontowane z obu stron pojazdu (po jednym na stronę) powodujące natychmiastowe przerwanie pracy urządzeń;

- wodoszczelny, zamykany panel (panele) sterowniczy wykonany ze stali nierdzewnej;

- opisy na panelu (panelach) wykonane w języku polskim;

- zabudowa wyposażona w niezbędne urządzenia pomiarowe takie jak: manometry oraz liczniki czasu pracy pomp;

- zabudowa wyposażona w zamykane na klucz pojemniki i szafki ze stali nierdzewnej po obu stronach zabudowy, na węże ssące, dysze, narzędzia i inny niezbędny do wykonywania pracy osprzęt;

- błotniki pojazdu montowane pod zabudową;

- wszystkie elementy muszą być lakierowane indywidualnie przed montażem, gwarancja na powłoki lakiernicze zabudowy nie krótsza niż 36 miesięcy;

- 2 szt. lamp roboczych tzw. szperaczy, białych (jedna zamontowana na tyle zabudowy, druga na wysięgniku węża ssącego) do oświetlania studni;

- zamontowany bęben z kablem o długości nie krótszej niż 20 m dla lampy roboczej (przenośnej) zasilanej z instalacji elektrycznej pojazdu;

- ochronna rynna spustowa zbiornika osadu, wykonana ze stali nierdzewnej, chroniąca osprzęt przy opróżnianiu zbiornika osadu;

- centralny układ smarowania.

Zbiorniki.

- dwa niezależne zbiorniki na wodę i osad;

- jeden zbiornik na wodę na stałe przymocowany do ramy podwozia lub ramy pośredniej, umożliwiający równomierny rozkład obciążenia na wszystkie osie pojazdu niezależnie od stopnia napełnienia;

- dennica oraz zbiorniki wraz ze wszystkimi elementami wewnętrznymi na stałe przymocowanymi (przyspawanymi lub przykręconymi) do płaszcza zbiorników wykonane ze stali nierdzewnej klasy minimum 1.4301;

- pojemność zbiornika na osad nie mniejsza niż 6 m3;

- pojemność zbiornika na wodę nie mniejsza niż 4 m3;

- zbiornik na wodę wyposażony we wskaźnik napełnienia oraz przegrody zapobiegające falowaniu;

- zbiornik na wodę musi stanowić element systemu odzysku wody;

- zbiornik osadu z otwieraną i ryglowaną hydraulicznie dennicą – zabudowa musi posiadać możliwość unoszenia dennicy (rozładunku) wraz z ramieniem roboczym i bębnem z wężem ciśnieniowym;

- możliwość opróżnienia zbiornika osadu poprzez podniesienie wydzielonego zbiornika osadu pod kątem nie mniejszym niż 40 stopni, bez konieczności podnoszenia zbiornika wody;

- wymienne wzierniki inspekcyjne zainstalowane na dennicy wyładowczej;

- system ciśnieniowego mycia wnętrza zbiornika osadu zintegrowany ze zbiornikiem.

Układ ssania.

- pompa próżniowa (ssąca) z pierścieniem wodnym;

- napęd pompy – mechaniczny;

- wydajność pompy ssącej nie mniejsza niż 3000 m3/h przy obrotach silnika nie większych niż 1500 obr./min;

- pompa ssąca wyposażona w oryginalną tabliczkę znamionową producenta, zawierająca informacje umożliwiające dokładną identyfikację producenta oraz typu/modelu pompy, znajdująca się na pompie;

- średnica wewnętrzna węża ssącego, przewodów rurowych i armatury w całym układzie ssania minimum DN 125;

- długość węża ssącego zapewniająca opuszczanie dołączonego injektora ssącego do głębokości 13 m, bez konieczności łączenia dodatkowych odcinków węża;

- obrotowy bęben na wąż ssący z prowadnicą węża ułatwiającą jego układanie na bębnie, umożliwiający nawinięcie 2/3 długości węża;

- napęd bębna – hydrauliczny, wyposażony w bezstopniową regulację prędkości obrotowej bębna w obu kierunkach;

- wysięgnik węża ssącego:

- umieszczony u góry zabudowy,

- hydraulicznie obracany o kąt nie mniejszy niż 180 stopni, po minimum 90 stopni od wzdłużnej osi symetrii pojazdu,

- wysuw minimum 1,2 m, maksymalna długość wysięgnika nie mniejsza niż 4 m,

- układ ssania zapewniający ssanie z głębokości minimum 18 m od poziomu na którym stoi pojazd;

- injektor zapewniający ssanie z głębokości minimum 18 m;

- końcówka węża ssącego wyposażona w urządzenie do zatrzymywania i spiętrzania nawodnionego osadu w studni;

- przełącznik ssanie – tłoczenie;

- zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów;

- dodatkowe odcinki węża o średnicy DN 125 (3 szt. o długości 3 m każdy) wyposażone w złączki, zamontowane lub zabudowane na pojeździe w sposób umożliwiający ich bezproblemowe użycie oraz transport (możliwość zdejmowania i zakładania odcinków węża z i na pojazd przez dwie osoby, bez konieczności używania dodatkowych drabin ani osprzętu).

Układ wysokociśnieniowy.

- pompa wysokociśnieniowa o wydatku nie mniejszym niż 330 l/min i ciśnieniu 150 bar;

- napęd pompy – mechaniczny poprzez paski klinowe, umożliwiający automatyczne zmniejszenie naciągu pasków w czasie biegu jałowego pompy (w celu odciążenia wałów i rolek prowadzących), zapewniający minimum dwubiegową regulację wydajności pompy, przy obrotach max. silnika 1500 obr/min. Układ napędowy pompy musi zapewniać przy zmiennych obrotach silnika do 1500 obr/min możliwość 2 stopniowej, automatycznej regulacji wydajności pompy, przy czym na wyższym stopniu (biegu) regulacja pompy musi osiągać swoją maksymalną wydajność. Układ ten ma na celu zmniejszenie zużycia paliwa i hałasu;

- możliwość płynnej regulacji wydatku i ciśnienia wody;

- bęben duży z wężem ciśnieniowym o średnicy DN 32 i długości 180 – 200 m z urządzeniem układającym wyposażony w rolkę dociskową;

- bęben mały umieszczony z tyłu pojazdu z wężem ciśnieniowym o średnicy DN13 i długości 60 m;

- napęd bębnów – hydrauliczny wyposażony w bezstopniową regulację prędkości obrotowej bębnów w obu kierunkach;

- zabezpieczenie pracy pompy przed pracą „ na sucho”;

- system opróżniania instalacji wodnej z resztek wody;

- zestaw dysz czyszczących:

- dysza Emperor 11/4”, 9 kg, do kanałów o średnicy 300 – 800 mm,

- dysza Standard 11/4”, 1 kg, do kanałów o średnicy 200 – 300 mm,

- dysza Power Pull 11/4”, 4 kg, do kanałów o średnicy < 300 mm,

- dysza Bigfoot 11/4”, 24 kg, do kanałów o średnicy 500 – 1400 mm,

- dysza Spear 11/4”, 2,8 kg, do kanałów o średnicy 200 – 600 mm;

- zabezpieczenie węża przed tarciem o krawędzie studni, górne i dolne;

- pistolet wodny wysokociśnieniowy służący do prac pomocniczych oraz dwie dysze do pistoletu wodnego;

- instalacja do mycia rąk z zimną i ciepłą wodą.

Dokumenty.

- instrukcja obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim, w formie papierowej oraz elektronicznej (płyta CD);

- katalog części zamiennych, w języku polskim, dotyczący podwozia pojazdu oraz zabudowy, w formie pisemnej lub elektronicznej lub dostęp online;

- schematy: elektryczny, pneumatyczny i hydrauliczny z opisem funkcji poszczególnych elementów;

- normy zużycia paliwa na wszystkie cykle tj.: jazda, praca poszczególnych pomp, praca przy recyklingu;

- świadectwo homologacji na podwozie;

- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz z dokumentem identyfikacji pojazdu lub świadectwo homologacji dla skompletowanego pojazdu;

- karta pojazdu samochodowego;

- gwarancja i jej warunki zgodne z postanowieniami projektu umowy;

- informacja o wymaganych okresach lub przebiegach wykonywanych przeglądów pojazdu oraz zabudowy wraz z informacją zawierającą parametry i nazwy producenta niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary, filtry itp.);

- zgoda na montaż w pojeździe nadajnika GPS oraz sondy paliwa.

Wykonawca zobowiązany jest do wykupu aktualnie używanego przez Zamawiającego samochodu  ciężarowego MAN wyprodukowanego w 2003r.

Wykonawca może zapoznać się ze stanem samochodu przed złożeniem oferty. Samochód dostępny jest do oględzin w siedzibie Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny

Cena wykupu samochodu używanego wynosi: 258 300,00 zł brutto, słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych.

Wykup samochodu używanego nastąpi nie później niż po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego nowego pojazdu, będącego przedmiotem zamówienia, dostarczonego przez Wykonawcę. Wykonawca odbierze używany samochód z siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy Zamawiającego  w terminie ustalonym z Zamawiającym.

Wraz z samochodem używanym Zamawiający wyda Wykonawcy: kluczyki, dowód rejestracyjny samochodu używanego, polisę ubezpieczeniową, kartę pojazdu.

Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

34144000 – pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

5. Oferty częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p..

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p.

7. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie (dostawa nowego samochodu) zostało zrealizowane w całości najpóźniej w terminie do dnia 15 grudnia 2019r.

9. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Nie podlegają wykluczeniu.

- Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4.

- Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5  pkt 1,2,4 i 8 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

- (1)	w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.).

- (2)	który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

- (4)	który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

- (8)	naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

| Lp. | Warunki udziału w postępowaniu |
| --- | --- |
| 1 | Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wymaga szczególnych warunków. Warunek zostanie spełniony po dostarczeniu do Zamawiającego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 2 | Sytuacja ekonomiczna lub finansowa O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek zostanie spełniony po dostarczeniu do Zamawiającego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 3 | Zdolność techniczna lub zawodowa O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę w zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem tj. dostawę co najmniej 1 pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji (ciśnieniowo-ssącego z odzyskiem wody), o wartości co najmniej 1.700.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki dotyczące doświadczenia określone powyżej co najmniej jeden z wykonawców musi spełniać samodzielnie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |

UWAGA:

- W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień wystawienia dokumentu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html. Jeśli w dniu wystawienia dokumentu nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem wystawienia dokumentu.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Środki naprawcze (self- cleaning).

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 ustawy oraz pkt. 16-20 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) może na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.

- Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawców będącego podmiotem zbiorowym, Wykonawcy wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy oraz  uzna za wystarczające przedstawione przez niego dowody. W przypadku nieuwzględnienia przedstawionych dowodów Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

- Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

- W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). |

Kompletna oferta musi zawierać:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Wypełniony formularz ofertowy; |
| 2 | Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). |
| 3 | Szczegółowy opis oferowanego pojazdu (karty katalogowe zawierające zdjęcie, opis i rysunek oraz nazwę producenta, itp. potwierdzające że oferowany pojazd jest zgodny z niniejszym SIWZ), |
| 5 | Dowód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz); |
| 6 | Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy); |
| 7 | Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy); |

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć wraz z ofertą:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. |

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 9.1 niniejszej IDW.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także druki Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dotyczące tych podmiotów.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w  pkt. 10.7.2)niniejszej IDW.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. |

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

      - W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty twierdzące ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. |

      - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. |
| 2 | Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (podst. wykluczenia art. 24 ust. 5 pkt. 8) |
| 3 | Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (podst. wykluczenia art. 24 ust. 5 pkt. 8) |
| 4 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
| 5. | oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; (podstawa wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt. 15) |
| 6. | oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; (podstawa wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt. 22) |

- Dokumenty podmiotów zagranicznych:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
| 2 | Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |
| 3 | Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
| 4 | Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 570).

- W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

- Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba 
lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca (podmiot trzeci), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy, muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

- Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy.

12. Wadium

1. Wysokość wadium.

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

50.000,00 PLN

słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych.

2. Forma wadium.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr42,poz.275 z późn. zm.).

- Poręczenie lub gwarancja powinny zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 u.p.z.p.. Powinny również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego

3.Miejsceisposóbwniesieniawadium.

      - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski 50 1050 1490 1000 0022 8037 0228

      - Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.

      - W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).

      - Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

      - W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) - na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pwik.brzeg.pl, w wydzielonym odrębnym pliku (np. .pdf) jako załącznik do wiadomości elektronicznej, w sposób  umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadomości podać nr TU-PN-03/2019 - znak postępowania, do którego wadium jest wnoszone. lub
- złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) wraz z ofertą w ten sam sposób co ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jednakże w wydzielonym odrębnym pliku (np: .pdf), w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 ustawy Pzp.

4.Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

5.Zwrot wadium. Utrata wadium.

Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 u.p.z.p.

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 r. poz. 359).

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

ING Bank Śląski 50 1050 1490 1000 0022 8037 02.

      - Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w   innych formach niż określone w pkt. 3 ppkt 1).

      - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

      - W przypadku składania Zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja winna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem.

      - Dokument poręczenia lub gwarancji powinien również zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające oświadczenie o  niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej umowy. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel, poza dokumentem potwierdzającym umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty, nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez Zamawiającego dodatkowych warunków. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego.

      - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

      - Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu nastąpi zgodnie z zapisami art. 151 Ustawy.

14. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

15. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe.

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) OfertęnależyprzygotowaćściślewedługwymagańokreślonychwniniejszejSIWZ.

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru, KRS, CEIDG), jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie.

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p.

2. Forma oferty.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

- Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej  SIWZ.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie.

- Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

- Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób jednoznaczny oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

- W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2018 poz. 419), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, oznaczone klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

16. Wyjaśnianie i zmiany treści SIWZ.

1. Wyjaśnianie treści SIWZ.

1)	Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2)	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3)	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.

2. Zmiany w treści SIWZ.

      - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

      - Zmiany  są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

17. Zebranie Wykonawców. Wizja lokalna.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców oraz dokonywania wizji lokalnej.

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

- w zakresie przedmiotu zamówienia:

stanowisko:          Kierownik Działu Utrzymania Ruchu i Zamówień Publicznych

imię i nazwisko: 	Mariusz Stojak

tel. 77/ 416 22 44 wew. 217  lub 507-046-737

fax. 77/ 416 31 53

w terminach: od poniedziałku do piątku

w godz. od  7.00 do 15.00

- Inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki materiałowej

imię i nazwisko: Anna Drozd

tel.: 77/416 22 44    wew. 221   lub 507 – 046 – 522

fax: 77/416 31 53

w terminach: od poniedziałku do piątku

w godz. od  7.00 do 15.00

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wskazany został w pkt 30 niniejszej IDW.

19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

- Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

- Oferty należy składać do dnia 12.09.2019 r., do godziny 10.00

20. Miejsce i termin otwarcia ofert.

- Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 31 /baza magazynowo-transportowa/, 49-300  Brzeg.

- Otwarcie ofert nastąpi w 12.09.2019 r., o godzinie 10.30

- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

21. Tryb otwarcia ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

2) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

22. Zwrot oferty.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

23. Termin związania ofertą

        - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

        - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

        - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium.

        - Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

24. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte w SIWZ. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp., włącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT.

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny oferty (brutto). Cenę stanowi różnica pomiędzy ceną fabrycznie nowego samochodu i ceną wykupu oferowaną za samochód używany.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Wskazanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nastąpi w Formularzu Ofertowym.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- Zamawiający poprawi w ofercie zgodnie z treścią art. 87 ust.2 u.p.z.p.:

- Oczywiste omyłki pisarskie;

- Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o poprawieniu omyłek, o których mowa powyżej. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

25. Kryteria oceny ofert.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium nr 1 - Cena – 97 %

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 97 pkt.

Kryterium nr 2 – zużycie energii – 3%:

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 3 pkt.

- Sposób oceny ofert:

Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących zasad i wzorów:

      - Kryterium nr 1 – cena – 97%:

(Najniższa cena oferty brutto / Cena badanej oferty brutto) x 97 pkt

      - Kryterium nr 2 – zużycie energii – 3%:

Zużycie energii – Ze = (Ze of. min / Ze of. bad.) x 3 pkt

gdzie: Ze - ilość punktów przyznana w kryterium zużycie energii;

Ze of bad.- wartość zużycia energii podana w ofercie badanej;

Ze of min - najniższa wartość zużycia energii spośród złożonych ważnych ofert.

Wartość zużycia energii obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. z 2011r., Nr 96, poz. 559), jako iloczyn zużycia paliwa (l/km) w cyklu łączonym (wartość uśredniona) i wartości energetycznej paliwa (MJ/l) podanej przez Wykonawcę w ofercie (MJ/km).

- Ocena ofert przy zastosowaniu kryteriów zostanie dokonana przez Zmawiającego na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w Formularzu Oferty – załącznik nr1 do niniejszej IDW.

- Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1, nr 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów

26. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

- Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 u.p.z.p, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 4, również na stronie internetowej.

- Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie Wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

27. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

- Zgodniezart.139 i art.140 u.p.z.p.  umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ;

6) podlega unieważnieniu:

a) jeżelizachodząprzesłankiokreślonewart.146u.p.z.p.,

b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt.10.4IDW.

- Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba że Zamawiający przewidział takie zmiany w ogłoszeniu lub SIWZ i określił warunki ich dokonania. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.

28. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonychwart.93ust.1u.p.z.p.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

–podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

29. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. Pzp, tj. odwołanie oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

30. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu PWiKBRZEG oraz poczty elektronicznej.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP, dostępnych na stronie UZP.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

- Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

- Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc. docx. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

- Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email sekretariat@pwik.brzeg.pl

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

31. Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,

- Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców.

- Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

32.       KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu                  Sp. z o. o., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg jest Pani Agnieszka Jarosz kontakt: adres e-mail: sekretariat@pwik.brzeg.pl,

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6  ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer zamówienia: TU-PN-02-2019 prowadzonym zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., 1986 z późn. zm.),

4) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez PWiK w Brzegu Sp. z o.o. w celu zawarcia i realizacji umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy,

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, dostawca systemu informatycznego, banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, do czasu wypełnienia obowiązku prawnego PWiK w Brzegu Sp. z o.o./ do czasu realizacji umowy/do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PWiK w Brzegu Sp. z o. o.,

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

33. Wykaz załączników do niniejszej IDW.

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

| Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1 | wzór Formularza Oferty |
| Załącznik nr 2 | wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. |
| Załącznik nr 3 | wzór wykazu wykonanych dostaw. |
| Załącznik nr 4 | wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów |

Wykonawca składając ofertę na wzorach załączonych do SIWZ  powinien usunąć z jego treści słowo  „wzór” . Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania merytorycznej treści oferty w sposób odpowiadający wymaganiom Zamawiającego wskazanym w SIWZ.

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY

DLA PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

Dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2019r. pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji (ciśnieniowo-ssącego z odzyskiem wody)

1.ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Brzegu Sp. z o. o .

ul. Wolności 15

49-300 Brzeg

2.WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez :

| l.p. | Nazwa(y)Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

3.OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

4.Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y),że:

- Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

- gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian,

- cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi (Cenę stanowi różnica pomiędzy ceną fabrycznie nowego samochodu i ceną wykupu oferowaną za samochód używany):

.............................................. zł brutto,

(słownie: ............................................................),

podatek VAT .............................................. zł,

w tym:

- cena za dostawę nowego samochodu wynosi:.............................................. zł brutto

(słownie: ............................................................),

podatek VAT .............................................. zł,

- cena wykupu  samochodu używanego   258 300,00 zł brutto

- Pozostałe kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia :

| Opis kryteriów oceny ofert dotyczące przedmiotu zamówienia | wartość | jednostka |
| --- | --- | --- |
| Zużycie energii- jako iloczyn zużycia paliwa w cyklu łączonym (wartość uśredniona) i wartości energetycznej paliwa. |  | [MJ/km] |

- Do oferty załączam(y) Szczegółowy opis oferowanego pojazdu (karty katalogowe zawierające zdjęcie, opis i rysunek oraz nazwę producenta, itp. potwierdzające że oferowany pojazd jest  zgodnySIWZ).

- Informuję, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Jeśli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy wskazać:

- Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego:  ……..………..………………………

- Wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku: …..…………………………………..

- Adresy stron internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający pobierze wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty:

……………………………………………          …………………………………………

(adres strony internetowej)(dokument/oświadczenie\

- Czy Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą? (Właściwe zakreślić)  □ TAK  □ NIE

- Niniejsza oferta jest ważna  przez 60dni,

- akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,

- W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 13 IDW,

- składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

- nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego  zamówienia,

- na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., 1986 z późn. zm.)[żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| a) |  |  |  |
| b) |  |  |  |

- wadium w wysokości …………….  PLN zostało wniesione w formie ………………..

- zamierzamy/nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

| l.p. | Nazwa części zamówienia | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)).

Oferta została złożona na …………. ponumerowanych stronach

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y)osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Nr referencyjny nadany sprawie przez  Zamawiającego: TU-PN-03/2019

Dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2019r. pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji (ciśnieniowo-ssącego z odzyskiem wody)

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Brzegu Sp. z o. o .

ul. Wolności 15

49-300 Brzeg

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Informuję, że należę / nie należę  do tej samej grupy kapitałowej.*

* niepotrzebne skreślić

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz.184 z późn. zm.), wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y)osoby(osób) upoważnionej(ych)do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3 – wzór wykazu wykonanych dostaw.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TU-PN-03/2019

Dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2019r. pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji (ciśnieniowo-ssącego z odzyskiem wody)

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Brzegu Sp. z o. o .

ul. Wolności 15

49-300 Brzeg

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Przedkładamy wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu  w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.

| Lp. | Rodzaj Zamówienia (zakres) | Podmiot, na rzecz których dostawy zostały wykonane | Miejsce wykonania | Data wykonania dd/mm/rrrr | Wartość zamówienia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y)osoby(osób) upoważnionej(ych)do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 4 - Wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w postępowaniu na:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TU-PN-03/2019

Dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2019r. pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji (ciśnieniowo-ssącego z odzyskiem wody)

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Brzegu Sp. z o. o .

ul. Wolności 15

49-300 Brzeg

Zobowiązanie

……………………………….……………………………………………………………………………………………………

nazwa podmiotu udostępniającego

……………………………………………………………………………….……………………………………………………

nazwa podmiotu przyjmującego

……………………………………………………………………………………………………………………………………

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (np. doświadczenie, osoby, sprzęt)

…………………………………………………………………………………………….………………………………………

zakres i okres udziału  innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

(np. jaki zakres zamówienia, jaka część zamówienia, jaki rodzaj robót, usług, dostaw)

……………….………………………………………………………………………………….……………………………….

…………….………………………………………………………………………………………………………………………

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia

(np. czynny udział – podwykonawstwo)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Podmiotu(ów) przekazującego własne zasoby do dyspozycji Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podmiotu(ów) przekazującego | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podmiotu(ów) przekazującego | Pieczęć(cie) Podmiotu(ów) przekazującego | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |