Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2019r. pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji (ciśnieniowo-ssącego z odzyskiem wody).

1. Podwozie.

Pojazd musi być w pełni sprawny i przygotowany do wykonywania prac związanych z jego przeznaczeniem, spełniający aktualnie obowiązujące wymogi z zakresu BHP oraz przepisów o ruchu drogowym na terenie UE.

- marka pojazdu: Man, Scania, Volvo lub równoważny;

- silnik wysokoprężny, spełniający normę emisji spalin Euro 6D;

- moc silnika nie mniejsza niż 330 kW, zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy przy wykorzystaniu maksymalnych parametrów urządzeń (układu wysokociśnieniowego tłoczenia, ssania i odzysku wody);

- przystosowany do pracy w okresie zimowym, w ujemnych temperaturach, do -10oC;

- rura wydechowa skierowana do góry;

- ogranicznik prędkości do 90 km/h;

- pojazd trzyosiowy z napędem 6x2, trzecia oś podnoszona skrętna;

- skrzynia biegów automatyczna lub manualna w pełni zsynchronizowana;

- skrzynia biegów min. 12 biegowa z półbiegami, przystawką odbioru mocy do napędu pompy hydraulicznej urządzenia, przystawka odbioru mocy umożliwiająca rozruch samochodu bez konieczności odłączania napędu pompy hydraulicznej urządzenia;

- kolor podwozia – czarny RAL 9011;

- kabina dzienna, krótka, trzyosobowa;

- kolor kabiny – biały RAL 9016;

- klimatyzacja;

- tachograf cyfrowy, posiadający legalizację;

- fabryczny immobilizer;

- fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie, pozostałe siedzenia statyczne z regulacją pochylenia oparcia, obicia łatwo zmywalne;

- podgrzewane lusterka zewnętrzne;

- dodatkowe lusterko prawe, tzw. „krawężnikowe”;

- wspomaganie układu kierowniczego;

- regulacja kolumny kierowniczej;

- telewizyjny układ złożony z monitora (w kabinie) i kamery, pozwalający na obserwację obszaru za samochodem przy „najeżdżaniu na studnię”;

- lampy ostrzegawcze z kloszami w kolorze pomarańczowym rozmieszczone następująco: na dachu kabiny belka świetlna z napisem „POGOTOWIE WOD-KAN”, z tyłu zabudowy zamontowane na przeciwstawnych końcach (w górnej części zabudowy) lampy punktowe sygnalizacyjno-ostrzegawcze – 2szt.

- dodatkowe lampy pozycyjne zainstalowane z tyłu pojazdu w górnej części zabudowy;

- wyposażenie standardowe pojazdu, tj. koło zapasowe, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, zestaw narzędzi, fabryczny komplet kluczy, w tym klucz do kół, podnośnik hydrauliczny 12t;

- pojazd wyposażony w ABS i ASR;

- pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 400 litrów;

- zawieszenie tylne pneumatyczne;

- hamulce tarczowe przód/tył;

- hamulec silnikowy;

- podgrzewany osuszacz sprężonego powietrza;

- dźwiękowa sygnalizacja włączenia wstecznego biegu;

- zabezpieczenie boczne zapobiegające wjechaniu pod pojazd.

2. Zabudowa ciśnieniowo-ssąca z odzyskiem wody.

2.1. Zabudowa – parametry ogólne.

- wysokość pojazdu po zabudowie nie większa niż 3,55 m, długość nie większa niż 9,50 m;

- kolor zabudowy – RAL 2011;

- zabudowa posadzona na ramie pośredniej z ramą podwozia, przy zachowaniu wymagań producenta podwozia;

- system konstrukcji zbiornika rozwiązany tak, aby umożliwiał równomierny rozkład obciążenia na wszystkie osie bez względu na poziom napełnienia zbiornika;

- zabudowa wyposażona w system zapewniający pracę w okresie zimowym, przy temperaturze do -10oC;

- ramię obrotowe o kącie obrotu po minimum 90 stopni od wzdłużnej osi symetrii samochodu w każdą stronę (razem minimum 180 stopni) i zasięgu minimum 3 m od krawędzi bocznych pojazdu (z lewej i prawej strony), umożliwiające omijanie przeszkód (takich jak ogrodzenia o wysokości minimum 1,8 m znajdujące się w odległości 2,5 m od boku pojazdu lub samochody osobowe o wymiarach szerokości nie mniej niż 2 m, wysokości nie mniej niż 1,8 m, zaparkowane wzdłuż pojazdu) bez konieczności manewrowania i zawracania całym pojazdem, ramię musi być skonstruowane w taki sposób aby wszystkie węże (ssące i ciśnieniowe) oraz panel sterowniczy znajdowały się w zasięgu ręki operatora stojącego nad studzienką. Ramię musi mieć możliwość unoszenia się razem z dennicą podczas opróżniania części osadowej,

- bęben duży oraz bęben mały z wężami ciśnieniowymi muszą być umieszczone (ze względów bezpieczeństwa) na wysokości nie mniejszej niż 1,8 m od powierzchni na której stoi pojazd;

- układ odzysku wody minimum 8-mio stopniowy bez żadnych filtrów, zapewniający pracę ciągłą przy wykorzystaniu maksymalnych parametrów pompy wysokociśnieniowej;

- wydajność systemu odzysku wody nie mniejsza niż 1100 l/min;

- dostawca musi udzielić gwarancji na usunięcie wszystkich frakcji zanieczyszczeń mechanicznych powyżej 0,2 mm w procesie recyklingu;

- z tyłu pojazdu musi być zamontowany hydrauliczny wyrywacz krat i pokryw studni;

- w pełni automatyczny system sterowania odzysku wody;

- system automatycznej regulacji pracy silnika w zależności od zadanych parametrów pracy pompy ssącej i ciśnieniowej;

- radiowe sterowanie pracą urządzeń, zasięg nie mniejszy 150 m od pojazdu;

- dwa awaryjne wyłączniki bezpieczeństwa zamontowane z obu stron pojazdu (po jednym na stronę) powodujące natychmiastowe przerwanie pracy urządzeń;

- wodoszczelny, zamykany panel (panele) sterowniczy wykonany ze stali nierdzewnej;

- opisy na panelu (panelach) wykonane w języku polskim;

- zabudowa wyposażona w niezbędne urządzenia pomiarowe takie jak: manometry oraz liczniki czasu pracy pomp;

- zabudowa wyposażona w zamykane na klucz pojemniki i szafki ze stali nierdzewnej po obu stronach zabudowy, na węże ssące, dysze, narzędzia i inny niezbędny do wykonywania pracy osprzęt;

- błotniki pojazdu montowane pod zabudową;

- wszystkie elementy muszą być lakierowane indywidualnie przed montażem, gwarancja na powłoki lakiernicze zabudowy nie krótsza niż 36 miesięcy;

- 2 szt. lamp roboczych tzw. szperaczy, białych (jedna zamontowana na tyle zabudowy, druga na wysięgniku węża ssącego) do oświetlania studni;

- zamontowany bęben z kablem o długości nie krótszej niż 20 m dla lampy roboczej (przenośnej) zasilanej z instalacji elektrycznej pojazdu;

- ochronna rynna spustowa zbiornika osadu, wykonana ze stali nierdzewnej, chroniąca osprzęt przy opróżnianiu zbiornika osadu;

- centralny układ smarowania.

2.2. Zbiorniki.

- dwa niezależne zbiorniki na wodę i osad;

- jeden zbiornik na wodę na stałe przymocowany do ramy podwozia lub ramy pośredniej, umożliwiający równomierny rozkład obciążenia na wszystkie osie pojazdu niezależnie od stopnia napełnienia;

- dennica oraz zbiorniki wraz ze wszystkimi elementami wewnętrznymi na stałe przymocowanymi (przyspawanymi lub przykręconymi) do płaszcza zbiorników wykonane ze stali nierdzewnej klasy minimum 1.4301;

- pojemność zbiornika na osad nie mniejsza niż 6 m3;

- pojemność zbiornika na wodę nie mniejsza niż 4 m3;

- zbiornik na wodę wyposażony we wskaźnik napełnienia oraz przegrody zapobiegające falowaniu;

- zbiornik na wodę musi stanowić element systemu odzysku wody;

- zbiornik osadu z otwieraną i ryglowaną hydraulicznie dennicą – zabudowa musi posiadać możliwość unoszenia dennicy (rozładunku) wraz z ramieniem roboczym i bębnem z wężem ciśnieniowym;

- możliwość opróżnienia zbiornika osadu poprzez podniesienie wydzielonego zbiornika osadu pod kątem nie mniejszym niż 40 stopni, bez konieczności podnoszenia zbiornika wody;

- wymienne wzierniki inspekcyjne zainstalowane na dennicy wyładowczej;

- system ciśnieniowego mycia wnętrza zbiornika osadu zintegrowany ze zbiornikiem.

2.3. Układ ssania.

- pompa próżniowa (ssąca) z pierścieniem wodnym;

- napęd pompy – mechaniczny;

- wydajność pompy ssącej nie mniejsza niż 3000 m3/h przy obrotach silnika nie większych niż 1500 obr./min;

- pompa ssąca wyposażona w oryginalną tabliczkę znamionową producenta, zawierająca informacje umożliwiające dokładną identyfikację producenta oraz typu/modelu pompy, znajdująca się na pompie;

- średnica wewnętrzna węża ssącego, przewodów rurowych i armatury w całym układzie ssania minimum DN 125;

- długość węża ssącego zapewniająca opuszczanie dołączonego injektora ssącego do głębokości 13 m, bez konieczności łączenia dodatkowych odcinków węża;

- obrotowy bęben na wąż ssący z prowadnicą węża ułatwiającą jego układanie na bębnie, umożliwiający nawinięcie 2/3 długości węża;

- napęd bębna – hydrauliczny, wyposażony w bezstopniową regulację prędkości obrotowej bębna w obu kierunkach;

- wysięgnik węża ssącego:

- umieszczony u góry zabudowy,

- hydraulicznie obracany o kąt nie mniejszy niż 180 stopni, po minimum 90 stopni od wzdłużnej osi symetrii pojazdu,

- wysuw minimum 1,2 m, maksymalna długość wysięgnika nie mniejsza niż 4 m,

- układ ssania zapewniający ssanie z głębokości minimum 18 m od poziomu na którym stoi pojazd;

- injektor zapewniający ssanie z głębokości minimum 18 m;

- końcówka węża ssącego wyposażona w urządzenie do zatrzymywania i spiętrzania nawodnionego osadu w studni;

- przełącznik ssanie – tłoczenie;

- zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów;

- dodatkowe odcinki węża o średnicy DN 125 (3 szt. o długości 3 m każdy) wyposażone w złączki, zamontowane lub zabudowane na pojeździe w sposób umożliwiający ich bezproblemowe użycie oraz transport (możliwość zdejmowania i zakładania odcinków węża z i na pojazd przez dwie osoby, bez konieczności używania dodatkowych drabin ani osprzętu).

2.4. Układ wysokociśnieniowy.

- pompa wysokociśnieniowa o wydatku nie mniejszym niż 330 l/min i ciśnieniu 150 bar;

- napęd pompy – mechaniczny poprzez paski klinowe, umożliwiający automatyczne zmniejszenie naciągu pasków w czasie biegu jałowego pompy (w celu odciążenia wałów i rolek prowadzących), zapewniający minimum dwubiegową regulację wydajności pompy, przy obrotach max. silnika 1500 obr/min. Układ napędowy pompy musi zapewniać przy zmiennych obrotach silnika do 1500 obr/min możliwość 2 stopniowej, automatycznej regulacji wydajności pompy, przy czym na wyższym stopniu (biegu) regulacja pompy musi osiągać swoją maksymalną wydajność. Układ ten ma na celu zmniejszenie zużycia paliwa i hałasu;

- możliwość płynnej regulacji wydatku i ciśnienia wody;

- bęben duży z wężem ciśnieniowym o średnicy DN 32 i długości 180 – 200 m z urządzeniem układającym wyposażony w rolkę dociskową;

- bęben mały umieszczony z tyłu pojazdu z wężem ciśnieniowym o średnicy DN 13 i długości 60 m;

- napęd bębnów – hydrauliczny wyposażony w bezstopniową regulację prędkości obrotowej bębnów w obu kierunkach;

- zabezpieczenie pracy pompy przed pracą „ na sucho”;

- system opróżniania instalacji wodnej z resztek wody;

- zestaw dysz czyszczących:

- dysza Emperor 11/4”, 9 kg, do kanałów o średnicy 300 – 800 mm,

- dysza Standard 11/4”, 1 kg, do kanałów o średnicy 200 – 300 mm,

- dysza Power Pull 11/4”, 4 kg, do kanałów o średnicy < 300 mm,

- dysza Bigfoot 11/4”, 24 kg, do kanałów o średnicy 500 – 1400 mm,

- dysza Spear 11/4”, 2,8 kg, do kanałów o średnicy 200 – 600 mm;

- zabezpieczenie węża przed tarciem o krawędzie studni, górne i dolne;

- pistolet wodny wysokociśnieniowy służący do prac pomocniczych oraz dwie dysze do pistoletu wodnego;

- instalacja do mycia rąk z zimną i ciepłą wodą.

3. Dokumenty.

- instrukcja obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim, w formie papierowej oraz elektronicznej (płyta CD);

- katalog części zamiennych, w języku polskim, dotyczący podwozia pojazdu oraz zabudowy, w formie pisemnej lub elektronicznej lub dostęp online;

- schematy: elektryczny, pneumatyczny i hydrauliczny z opisem funkcji poszczególnych elementów;

- normy zużycia paliwa na wszystkie cykle tj.: jazda, praca poszczególnych pomp, praca przy recyklingu;

- świadectwo homologacji na podwozie;

- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz z dokumentem identyfikacji pojazdu lub świadectwo homologacji dla skompletowanego pojazdu;

- karta pojazdu samochodowego;

- gwarancja i jej warunki zgodne z postanowieniami projektu umowy;

- informacja o wymaganych okresach lub przebiegach wykonywanych przeglądów pojazdu oraz zabudowy wraz z informacją zawierającą parametry i nazwy producenta niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary, filtry itp.);

- zgoda na montaż w pojeździe nadajnika GPS oraz sondy paliwa.

4. Warunki realizacji.

- oferta musi zawierać nazwę producenta podwozia i zabudowy oraz opis techniczny, parametry oraz ciężar poszczególnych elementów oferowanego podwozia i zabudowy a także dokładne parametry charakterystyki pracy i informacje o producentach zastosowanych pomp: ciśnieniowej i ssącej;

- okres gwarancji na zabudowę, nie ograniczony limitem przepracowanych godzin, nie krótszy niż 24 miesiące i limitem kilometrów nie mniejszym niż 500 000 km;

- przeszkolenie 2 pracowników zamawiającego w zakresie obsługi oraz wykonywania konserwacji, przeglądów oraz czynności regulacyjnych wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej zabudowy, zakończone podpisaniem protokołu przez przeszkolonych pracowników wliczone w cenę dostawy i potwierdzone certyfikatem wystawionym przez Wykonawcę. Szkolenie winno się odbyć na terenie Bazy magazynowo-transportowej, ul. Wyszyńskiego 31 w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych po dokonaniu dostawy pojazdu;

- zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie reklam dotyczących producentów poszczególnych elementów pojazdu i zabudowy w tym także dostawcy, poza standardowymi tabliczkami znamionowymi;

- Dostawca zobowiązuje się do poinformowana Zamawiającego o planowanym malowaniu zabudowy co najmniej na 7 dni przed jej malowaniem , celem ewentualnego dokonania odbioru pośredniego zabudowy.