Załącznik nr 2

Opis samochodu używanego przeznaczonego na sprzedaż

Pojazd wielofunkcyjny do czyszczenia sieci kanalizacyjnych z wykorzystaniem technologii recyrkulacji podczyszczonego ścieku.

1. Podwozie.

- marka: 				MAN

- typ: 					T48

- model: 				33.464 DFK

- rok produkcji: 				2003

- rodzaj i przeznaczenie: 		pojazd specjalny

- kolor kabiny: 				pomarańczowy

- masa własna: 				19450 kg

- dopuszczalna masa całkowita: 	24000 kg

- typ silnika: 				D2876LF03 (Euro 3)

- pojemność silnika: 			12816 ccm

- moc silnika: 				338 kW

- liczba miejsc: 				2 (kabina sypialna)

- liczba osi: 				3

2. Zabudowa.

- producent zabudowy:			WIEDEMANN

- typ:					SUPER 3000

- pojemność zbiornika na osad:		8,0 m3

- pojemność zbiornika na wodę:	5,0 m3

- opróżnianie zbiornika osadu:		za pomocą transportera ślimakowego

- pompa próżniowa:			KW 3000, 75 kW

- pompa ciśnieniowa:			URACA P 3-45/65, 175 bar, 406 l/min

- ramię robocze węża ssącego i

tłocznego:	obracane o 180o ( po 90o w lewo i w prawo od osi podłużnej pojazdu) wysuwane 1200 mm

Przebieg pojazdu na dzień 05.07.2019 (pojazd w ciągłej eksploatacji):	 - 105 000 km,

-  pompa próżniowa: 8410 h

- pompa ciśnieniowa: 6650 h